## Slide 1: Η ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Θεόδωρος Τερζόπουλος,
Διευθύνων Σύμβουλος
Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

## Slide 2: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗ Δ. ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Η έναρξη λειτουργίας του ΤΑΡ την 1/1/2020 διευκολύνει την ανάπτυξη της διανομής στη Δ. Μακεδονία και τον νομό Πέλλας
Η έναρξη λειτουργίας του Σταθμού Φόρτωσης βυτίων ΥΦΑ στην Αγ. Τριάδα από 1/1/2020 διευκολύνει τη χερσαία τροφοδοσία των δικτύων διανομής στη Δ. Ελλάδα
Ο προγραμματισμός για την υλοποίηση του bunkering στο λιμάνι της Πάτρας το 2024 επιβάλλει την αναθεώρηση του υφιστάμενου σχεδίου για την τροφοδοσία της Δ. Ελλάδας
Η τεχνολογική εξέλιξη στην κατασκευή βυτίων διευκολύνει τη χερσαία μεταφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων ΥΦΑ

## Slide 3: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΦΑ
Τα χαρακτηριστικά του ΥΦΑ διαφέρουν ανάλογα με τη σύνθεσή του αλλά είναι παρόμοια με το κύριο συστατικό του που είναι το μεθάνιο
Θερμοκρασία βρασμού στη 1 atm | -161,490C
Πυκνότητα υγρής φάσης (ΤΒρασμού, 1atm) | 425 kg/m3
Πυκνότητα ατμού (ΤΒρασμού, 1atm) | 0,717 kg/m3
Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη | 54.720 kj/kg

## Slide 4: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ- ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΘΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΥΦΑ | Υγραέριο | Πετρέλαιο | Ξύλα
15,4 kWh/kg | 14,0 kWh/kg | 12,6 kWh/kg | 4,8 kWh/kg

## Slide 5: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

## Slide 6: ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΣΩΛΗΝΩΝ

## Slide 7: ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΣΩΛΗΝΩΝ

## Slide 8: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΦΑ

## Slide 9: ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΦΑ ΑΡΡΟΜΟΛΙΝΟ (ΜΑΔΡΙΤΗ).1

## Slide 10: ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΦΑ ΑΡΡΟΜΟΛΙΝΟ (ΜΑΔΡΙΤΗ).2

## Slide 11: ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΦΑ ΑΡΡΟΜΟΛΙΝΟ (ΜΑΔΡΙΤΗ).3

## Slide 12: ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΦΑ
Αποστάσεις από | Μήκος ελαχίστων αποστάσεων ασφαλείας (σε μέτρα)
Ανοίγματα κτηρίων, υπόγεια, υπόνομοι ή αποχετεύσεις | 20
Κινητήρες, διακόπτες (μη αντιεκρηκτικοί), αποθήκες εύφλεκτων υλικών, επικίνδυνα σημεία ανάφλεξης | 15
Κολώνες γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας | 15
Όρια από κτήρια, δημόσιες οδούς, αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους | 30
Κτήρια συνάθροισης κοινού όπως δημόσια κτήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εμπορικά καταστήματα, νοσοκομεία κλπ | 45

## Slide 13: Η ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!